| Para | Julius César |
| --- | --- |
| Con Copia | Papi de Romi |
| De | Andrés Calamaro |
| Fecha | 27/5/02 |
| Páginas | 1 |

Asunto: Informe de Accidente de Tomás Valiente

A raíz del accidente sufrido por el operario Sr. Tomás Valiente el 7/05/2002 en el que sufrió un atrapamiento de la parte inferior de la pierna entre la cabina del ascensor y la pared del hueco.

Según explicó el afectado al supervisor Eduardo Zaplana, mientras revisaba el funcionamiento de la puerta a través del controlador de la barrera situado en la parte posterior del chasis, al subir el ascensor en revisión que se encuentra en la parte anterior del chasis se le enganchó el pantalón en un tornillo de la estructura metálica que soporta el pladur, que se encontraba roto, habiendo un agujero en esta zona.

Entre las causas básicas del accidente se encuentran:

Actos inseguros:

- Movimiento de la cabina en una posición incorrecta, trabajar en una posición incómoda.

- Exceso de confianza en los trabajos sobre cabina, lo que provocó que no se asegurara antes de mover la cabina

Condiciones peligrosas:

- El controlador de la puerta se encuentra colocado de forma que es difícil manejar el ascensor y revisar el controlador al mismo tiempo.

- Existencia de un agujero en la pared del hueco.

- Distancia entre la cabina y la pared del hueco de 3 cm. En la norma EN 394 se considera una distancia de 12 cm.

- No existe balaustrada y rodapiés en el techo de cabina

- No existe ningún tipo de advertencias en el techo de cabina

Posición supuesta en la que se produjo el atrapamiento

Espacio entre  pared de hueco y cabina

Andrés Calamaro

Coordinador de Calidad y Seguridad

# Text boxes

Botonera de revisión

Caja de control de la barrera de puerta